Приложение №3

Техническое задание

к тендеру: «Оказание услуг по обработке призабойной зоны пласта кислотными составами на месторождении АО «Ойлгазтэт» в 2021 году»

- КОМПАНИЯ.

АО «Ойлгазтэт»

- Наименование объекта  (место проведения работ).

От г. Оренбург - Ашировское месторождение – 320 км

- Период проведения работ:

с 01.01.21г  по  31.12.2021г

- Количество скважино-операций.

| № п/п | Вид Работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТПКО 30 м3 15% HCl + 3 м3 ПСК-2 | скв.-опер. | 10 |
| 2 | ОПЗ 7м3 15% HCl | скв.-опер | 1 |
| 3 | ОПЗ безподходное 15м3 15% HCl | скв.-опер | 9 |
| 4 | ОПЗ 30м3 15% HCl | скв.-опер | 5 |
| 6 | ОПЗ 20м3 15% HCl | скв.-опер | 1 |
|  | ИТОГО: |  | 26 |

- Время исполнения заявки.

По операциям с объемом обработки до 15 м3, время с момента получения заявки и до начала работ на скважине не должно превышать 24 часа. По операциям с объемом обработки 30 м3 и выше, время с момента получения заявки и до начала работ на скважине не должно превышать 48 часов.

- Структура ценообразования.

При расчете тендерной заявки на проведение работ величины ставок указывать без НДС.

Оплата за выполненные работы будет производиться по факту выполненных работ не ранее 90 и не позднее 120 календарных дней с момента подписания счетов-фактур.

Стоимость работ должна быть подтверждена сметами, калькуляциями с подробной расшифровкой статей затрат. Единичные расценки обязательны к предоставлению (Таблица 1).

Все транспортные затраты Подрядчика, а также затраты на спецтехнику, необходимую для оказания услуг, должны быть учтены в стоимости оказания услуг.

Дополнительно рассматриваются предложения с использованием материалов, не указанных в Таблице 1.

Необходимо предоставить полный список химических реагентов и материалов, находящихся в наличии у подрядной организации с указанием наименования, описания и цены за единицу измерения (тн, кг или л). Стоимость  должна быть указана с учетом доставки материалов и химических реагентов до места проведения работ.

Таблица 1

Статьи затрат и материалов (в рублях без учета НДС)

| № п/п | Наименование | Стоимость 1 часа работы, руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Стоимости транспортных расходов |  |
| 1 | Кислотный агрегат СИН-31-34 |  |
| 2 | АЦН-10 |  |
| 3 | Кислотный агрегат СИН-32 |  |
| 4 | Кислотовоз 10 м3 |  |
| 5 | Кислотовоз 15 м3 |  |
| 6 | ЦА-320 |  |
| 7 | Ваз Нива (L200 Mitsubishi) |  |
| 8 | Станция контроля |  |
| 9 | ППУ |  |
| 10 | Самосвал |  |
|  | Стоимости тарифной ставки |  |
| № п/п | Наименование | Стоимость 1 часа работы, руб. |
| 1 | Технолог |  |
| 2 | Оператор |  |
| 3 | Инженер станции контроля |  |
| 4 | Инженер |  |
| 5 | Геолог |  |
|  | Стоимость комплексных реагентов и кислот |  |

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плавиковая кислота 70% | м3 |  |
| 2 | Соляная кислота 23% | м3 |  |
| 3 | Соляная кислота 15% | м3 |  |
| 4 | Соляная кислота 12% | м3 |  |
| 5 | Соляная кислота 6% | м3 |  |
| 6 | Ингибитор коррозии ИТПС 508Б | м3 |  |
| 7 | Комплексный состав ИТПС-906 | м3 |  |
| 8 | Стабилизатор железа ИТПС-708 | м3 |  |
| 9 | Стабилизатор железа ИТПС-708 А | т |  |
| 10 | Загеливатель кислоты SCA 104K (самоотклоняющая кислотная система) | м3 |  |
| 11 | Газогенерирующий состав | м3 |  |
| 12 | Растворитель Миа Пром (при осложнении АСПО) | м3 |  |
| 13 | Растворитель взаимный ZR 55 (для терригенных пород снимает водную блокаду + борьба с АСПО) | т |  |
| 14 | SCA-2000-А (органо-хелатная композиция для щадящей обработки терригенных пород с повышенным содержанием глин) | м3 |  |
| 15 | Пресная вода | м3 |  |
| 16 | NaCl 1,18 г/см3 | м3 |  |
| 17 | CaCl2 1,32 г/см3 | м3 |  |
| 18 | KCL плотностью 1,04 г/см3 | м3 |  |
| 19 | KCL плотностью 1,10 г/см3 | м3 |  |
| 20 | KCL плотностью 1,15 г/см3 | м3 |  |
| 21 | Хлорид аммония 1,02 | м3 |  |
| 22 | Хлорид аммония 1,04 | м3 |  |
| 23 | Хлорид аммония 1,06 | м3 |  |
| 24 | ИТПС-011Б (гелеобразователь кислотный) | м3 |  |
| 25 | ИТПС-04B (стабилизатор кислотного геля) | м3 |  |
| 26 | SCA 609-С Ингибитор солеотложений | м3 |  |
| 27 | SCA 609-К Ингибитор коррозии | м3 |  |
| 28 | Пральт 42-Н Нейтрализатор сероводорода | м3 |  |
| 29 | SCA 2000-К Гидрофобизатор ПАВ | м3 |  |
| 30 | Спирт изопропиловый технический | м3 |  |
| 31 | Растворитель Миа-Пром А | м3 |  |
| 32 | ГГР (реагент для термо-пенокислотной обработки) | м3 |  |

Примечание:

Возможно добавление необходимых позиций статей затрат.

- Услуги и техника, материалы, предоставляемые ПОДРЯДЧИКОМ.

- Инжиниринг и технологическое сопровождение.

- Спец. техника для проведения безподходного ОПЗ (кислотовоз,8м3; 10м3; 15м3; СИН - 32: ЦА-320.) и  т.п.

- Спец. техника для проведения ОПЗ с закачкой под давлением (ЦА-320,-2ед; АЦН,-1ед; АН-2000,-2ед.; СИН -31; 32:-2 ед.; кислотовоз,8м3;-2ед. 15м3 -2 ед.: и т.п.).

- Спец. техника для проведения БОПЗ с закачкой под давлением (ЦА-320,-2ед; АЦН,-2ед; АН-2000,-2ед.; СИН -31; 32: 2 ед.; кислотовоз,15м3-2ед. 25м3-2 ед.: 30м3-2 ед. и т.п.).

- Спец. техника (УАЗ, УРАЛ ВАХТА и т.п.).

- Кислотный состав различной концентрации  от 6 до 21 % с замедлителем реакции К6-AR или аналогом.

- Кислотный раствор различного состава для проведения опытно-промышленных испытаний (ОПИ).

- Инвертный раствор - (эмульсионный раствор, содержащий воду с различной степенью минерализации, нефтепродукт и эмульгатор).

- Вода для приготовления химических реагентов.

- Продавочная жидкость.

- Растворители и кислотные составы (соляная, плавиковая, муравьиная и т.д.).

- Услуги и материалы, предоставляемые КОМПАНИЕЙ.

- Подъездная дорога и подготовка куста, техническое обслуживание и услуги по очистке территории перед началом работ.

- Общие требования.

Опыт работы не менее 5 лет.

Работа на территории предприятия должна быть организована с учетом обеспечения безопасности трудящихся. Все оборудование и спецтехника, предоставляемые ПОДРЯДЧИКОМ, должны быть сертифицированы и соответствовать правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации, а также другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным техническим документам в области промышленной безопасности, охраны труда, недр и окружающей среды.

Производство работ должно выполняться только после оформления соответствующих документов (допусков и разрешений) на работы на объектах, территории действующего предприятия.

Необходимо иметь разрешение на провоз химических веществ по дорогам общего пользования.

Выполняемые работы, равно как результаты выполнения работ, должны полностью отвечать требованиям нормативных актов по охране труда. Работники подрядной организации должны быть в полной мере обеспечены индивидуальными средствами защиты, приспособлениями и инструментом, прошедших испытания в соответствии с действующими нормативными актами по охране труда.

При производстве работ должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующим инструкциям и положениям по охране труда.

Обеспечить производственный контроль над соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с:

- Федеральным законом от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Трудовым кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 10.01.02. №7 «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- «Правилами организации и осуществления производственного контроля над соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999  № 263.